# ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

# БЕЗОПАСНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Газоопасные работы являются одним из видов работ с повышенной опасностью.

Работы повышенной опасности (РПО) – опасные работы, для которых в каждом отдельном случае необходимо разрабатывать, готовить и реализовывать меры обеспечения безопасности в установленном порядке.

- К газоопасным работам относятся:

- работы, при производстве которых не исключается возможность выделения и скопления в рабочей зоне паров нефтепродукта и других пожаровзрывоопасных газов или вредных веществ (далее – выделение и скопление пожаровзрывоопасных и вредных веществ), что создает опасность взрыва и (или) пожара в месте проведения работ либо отравления работников, выполняющих эти работы;

- работы в местах, в которых не исключено снижение содержания кислорода до концентрации менее 20% по объему (далее – снижение концентрации кислорода), что создает опасность потери сознания работниками, выполняющими эти работы.

- Опасность взрыва и (или) пожара либо отравления работников вследствие выделения и скопления пожаровзрывоопасных и вредных веществ не исключена:

В газоопасных местах, например:

- в насосных станциях по перекачке нефтепродуктов;

- в насосно-компрессорных отделениях, отделении наполнения баллонов сжиженными углеводородными газами (СУГ);

- в резервуарах для хранения нефтепродуктов, СУГ и на территории,  непосредственно прилегающей к ним;

- на наливных и сливных эстакадах, причальных сооружениях, площадках слива (налива) автогазовозов, газораздаточных колонок, особенно в момент слива или  налива нефтепродуктов и СУГ;

- в изолированных и невентилируемых помещениях, в которых расположено оборудование или проходят нефтепродуктопроводные или газовые коммуникации;

- в технологических приямках и колодцах;

- в лотках с технологическими трубопроводами, колодцах промышленно-ливневой и хозяйственной канализации;

- около открытых отстойников, нефтеловушек с отходами нефтепродуктов (нефтешлам и т.п.)

При выполнении работ, отнесенных к газоопасным, т.е. любых технологических операций (слив, налив, измерение уровня, отбор проб и т.д.), работ по обслуживанию, очистке, ремонту, монтажу, демонтажу, связанных с разгерметизацией резервуаров, емкостей, оборудования и коммуникаций, содержащих СУГ, нефтепродукт и (или) его пары, а также совершаемых с открытыми сооружениями, содержащими отходы нефтепродуктов.

При отклонении от нормальных режимов работы и в аварийных ситуациях:

- при подтекании нефтепродуктов (СУГ) и проникновении их паров через неплотности люков, крышек, уплотнений, а также из-за неисправности запорной, регулирующей, предохранительной арматуры и прочего технологического оборудования;

- при разливе (выбросе) нефтепродуктов (СУГ) из-за нарушения технологического режима, разрушения оборудования и по другим причинам.

- Опасность потери сознания работниками вследствие снижения концентрации кислорода не исключена:

- во всех сооружениях, расположенных ниже уровня земли (колодцах, приямках, лотках, резервуарах и т.д.);

- в закрытых сооружениях, расположенных выше уровня земли (резервуарах и других емкостях).

- Перечень газоопасных мест на объектах предприятия утверждается приказом директора.

- Газоопасные работы следует проводить только в дневное время, за исключением аварийных случаев.

- К выполнению газоопасных работ допускаются лица старше 18 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья к выполнению данного вида работ, прошедшие обучение по охране труда при выполнении газоопасных работ, обученные правилам пользования средствами индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания.

- Контроль организации газоопасных работ на объектах предприятия осуществляется специалистами службы промышленной безопасности и охраны труда.

- Для организации подготовки и проведения газоопасных работ приказом назначаются:

- лица, ответственные за выдачу наряда-допуска и осуществляющие допуск к выполнению РПО;

- лица, ответственные за подготовку объекта к проведению РПО;

- лица, ответственные за проведение РПО (если РПО выполняются силами персонала производственного подразделения).

- Ответственность за утверждение наряда-допуска возлагается на главного инженера или технического директора.

- В случае, когда подготовка и непосредственное проведение газоопасной  работы выполняются  одним составом исполнителей, допускается назначать  одного руководителя за ее подготовку и проведение при условии, что  назначенное  лицо знает  безопасные методы и приемы ведения работ и освобождено от выполнения других обязанностей на период ее проведения.

- Не допускается назначение одного лица, ответственного за подготовку и проведение газоопасных работ I группы.

- При производстве огневых работ в газоопасных местах следует дополнительно выполнять требования Инструкции по организации безопасного проведения огневых работ на взрывопожароопасных объектах.

- Требования Инструкции распространяются на газоопасные работы, выполняемые на объектах, как собственными подразделениями, так и подрядными (сервисными) организациями.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ

- На предприятии должен быть разработан перечень газоопасных работ с учётом производственно-технологических особенностей эксплуатируемых объектов для каждого обособленного производственного подразделения (АЗС, АГЗС, нефтебаза, газонаполнительная станция (ГНС), пункт слива сжиженного газа (ПССГ) и др.). Рекомендуемая форма перечня газоопасных работ приведена в Приложении 1.

- При возникновении необходимости проведения газоопасных работ, не включенных в утвержденный перечень, они должны выполняться по наряду-допуску с последующим внесением их в перечень.

- В перечне должны быть раздельно указаны газоопасные работы:

Газоопасные работы I группы, производимые с оформлением наряда-допуска:

Работы, связанные с разгерметизацией технологического оборудования и коммуникаций, из которых не удалены токсичные, взрывоопасные и пожаровзрывоопасные вещества или не исключена возможность их выделения:

- подготовка резервуара к зачистке;

- замена запорной и регулирующей арматуры технологических трубопроводов;

- замена прокладок во фланцевых соединениях технологических трубопроводов;

- ремонт (замена) основного оборудования резервуара;

- ремонт (замена) насосного оборудования;

- ремонт технологических трубопроводов;

- ремонт сливо-наливных (шлангующих) устройств;

- замена (ремонт) топливораздаточных колонок (далее – ТРК), замена насоса ТРК.

Работы, проводимые в закрытых емкостях:

- зачистка резервуара;

- работы в технологических колодцах;

- ремонт внутренних устройств резервуара;

- дефектоскопия сварных швов стен и днища резервуара;

- ремонт днища резервуаров.

Работы на газовом оборудовании ГНС, ПССГ, АГЗС:

- пуск газа в газопроводы и другое газовое технологическое оборудование при вводе в эксплуатацию после окончания строительства, реконструкции, расширения и капитального ремонта, при расконсервации;

- проведение пусконаладочных работ;

- первичное заполнение резервуаров сжиженным газом при вводе их в эксплуатацию, а также после ремонта, очистки, проведения технического освидетельствования;

- удаление закупорок, установка и снятие заглушек на действующих газопроводах, а также отсоединение от газопроводов агрегатов, оборудования и отдельных узлов;

- отключение от действующей сети и продувка газопроводов, консервация и расконсервация газопроводов и газового технологического оборудования;

- подготовка к техническому освидетельствованию резервуаров СУГ;

- ремонт действующих внутренних и наружных газопроводов, оборудования насосно-компрессорных отделений, заправочных колонок, резервуаров СУГ;

- демонтаж газопроводов, резервуаров, газового технологического оборудования;

- текущий ремонт, связанный с разборкой арматуры, насосов и компрессоров на месте проведения работ;

- раскопка грунта в местах утечки газа до ее устранения;

- все виды ремонта, связанные с выполнением сварочных и огневых работ на территории ГНС, ПССГ, АГЗС;

- проведение электроиспытаний во взрывоопасных зонах.

На проведение газоопасных работ I группы оформляется наряд-допуск установленной формы, предусматривающий разработку и последующее осуществление комплекса мероприятий по подготовке и безопасному проведению работ. В соответствии с требованиями нормативно-технических документов Ростехнадзора при выполнении газоопасных работ на нефтебазе и АЗС оформляется наряд-допуск по форме, указанной в Приложении 2, при выполнении работ на газовом оборудовании ГНС, ПССГ, АГЗС, многотопливных АЗС - наряд-допуск по форме, указанной в Приложении 3 к данной Инструкции.

Газоопасные работы II группы – это периодически повторяющиеся газоопасные работы, являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса, характеризующиеся аналогичными условиями их проведения, постоянством места и характера работ, определенным составом исполнителей. Производятся без оформления наряда-допуска, но с обязательной регистрацией таких работ перед их началом в «Журнале учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска».

К газоопасным работам II группы относятся:

- дренирование подтоварной воды из резервуаров, емкостей, трубопроводов открытым способом;

- отбор проб нефтепродуктов из резервуаров, автомобильных и вагоноцистерн;

- ручной замер уровня (в том числе и визуальный) нефтепродукта в резервуарах, цистернах;

- слив и налив нефтепродуктов на железнодорожных, автомобильных эстакадах, АЗС (подсоединение сливных устройств, опускание  наливных устройств, контроль за полнотой слива или наполнения цистерн);

- техническое обслуживание технологического оборудования нефтебаз и АЗС;

- устранение утечек нефтепродуктов в сальниковое уплотнение запорной арматуры;

- устранение незначительных утечек нефтепродуктов во фланцевые соединения технологических трубопроводов, если данная работа не требует замены прокладки;

- замеры температуры и плотности отобранных проб нефтепродуктов;

- установка и снятие технологических заглушек;

- удаление воздушных пробок из технологического оборудования и трубопроводов;

- снятие и установка технических манометров;

- налив нефтепродуктов в бочкотару;

- ремонт оборудования топливораздаточной колонки (ТРК): замена раздаточного крана, замена фильтрующего элемента  ТРК, замена счетчика объема жидкости, замена уплотнительных элементов, ременных передач и др., очистка внутренних поверхностей ТРК;

- проверка ТРК на точность отпуска;

Работы на газовом оборудовании ГНС, ПССГ, АГЗС:

- техническое обслуживание запорной арматуры, предохранительных клапанов и проверка   параметров их настройки;

- техническое обслуживание технологического  оборудования;

- ремонт, осмотр и проветривание колодцев;

- ремонтные работы без применения сварки и резки в колодцах;

- слив СУГ из вагоноцистерн в резервуары ПССГ;

- слив СУГ из автоцистерн в резервуары АГЗС;

- наполнение автоцистерн СУГ на ГНС, ПССГ;

- откачка неиспарившихся остатков СУГ из резервуаров;

- отбор проб СУГ;

- пропарка и промывка баллонов СУГ на ГНС;

- заправка газобаллонных автомобилей на АГЗС;

- наполнение баллонов СУГ на ГНС;

- слив газа из переполненных и неисправных баллонов на ГНС;

- замена и проверка контрольно-измерительных приборов и аппаратуры на технологическом оборудовании.

Меры безопасности при выполнении таких работ изложены в технологических регламентах, производственных инструкциях и инструкциях по охране труда. Такие работы регистрируются в «Журнале учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска» (далее – журнал учета газоопасных работ), форма которого указана в Приложении 4 к настоящей Инструкции. Журнал должен быть прошнурован и скреплен печатью. Страницы в журнале должны быть пронумерованы. Срок хранения журнала – 3 месяца со дня его окончания.

Газоопасные работы III группы, связанные с предупреждением развития аварийных ситуаций и необходимостью локализации аварий проводятся без оформления нарядов-допусков до устранения прямой угрозы обслуживающему персоналу, материальным ценностям, зданиям и сооружениям. Выполняются в соответствии с Планами локализации и ликвидации аварийных ситуаций, Планами ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, Планами действий при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

3. ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ                                              НА ПРОВЕДЕНИЕ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ

- Каждая газоопасная работа, выполняемая с оформлением наряда-допуска или регистрируемая в журнале учета газоопасных работ, состоит из двух этапов: подготовка объекта к проведению газоопасной работы и непосредственное проведение газоопасной работы.

- Газоопасные работы могут проводиться только при наличии оформленных в установленном порядке документов на производство газоопасных работ.

- Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах. Первоначальное оформление наряда-допуска и приложений к нему, а также предоставление наряда-допуска на утверждение и согласование выполняется лицом, ответственным за выдачу наряда-допуска. В целях оперативности допускается предоставлять наряд-допуск на утверждение и согласование ответственным лицам, используя факсимильную и электронную связь, с последующей заменой листов наряда-допуска, содержащих оригинальные подписи.

- Перечень мер по подготовке объекта и безопасному проведению газоопасных работ, план мероприятий по подготовке и безопасному проведению РПО (далее – план производства работ) готовит лицо, ответственное за выдачу наряда-допуска и допуск к проведению РПО, совместно с лицами, ответственными за подготовку и проведение РПО.

- В план производства работ следует включать основные мероприятия, предусмотренные действующим перечнем газоопасных работ в зависимости от места и характера работ, уточняя и дополняя их, исходя из конкретных условий проведения работ.

- В плане производства работ, являющемся обязательным приложением к наряду-допуску, указываются строгая последовательность их проведения, расстановка людей, потребность в механизмах, приспособлениях и материалах, предусматриваются мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения каждой газоопасной работы с указанием ответственных лиц за подготовку объекта и проведение работ.

- Если газоопасные работы выполняются силами подрядной организации, план производства работ должен быть утвержден ответственными лицами со стороны заказчика и подрядчика.

- В наряде - допуске должно быть оформлено согласование или делается запись «не требуется».

- Лицо, ответственное за выдачу наряда-допуска и осуществляющее допуск к проведению РПО, обязано расписаться в п. 9 наряда-допуска, выдать под роспись в «Журнале регистрации нарядов-допусков на проведение работ повышенной опасности» утверждённый наряд-допуск лицу, ответственному за проведение подготовительных работ, и дать разрешение на осуществление подготовительных мероприятий.

- Лицо, ответственное за проведение подготовительных работ, организует и контролирует исполнение работ по подготовке к РПО. Операции по подготовке объекта к проведению газоопасных работ осуществляет штатный персонал подразделения.

- После выполнения предусмотренных в наряде-допуске мероприятий по подготовке объекта и проверки полноты и качества их выполнения лица ответственные за подготовку к проведению РПО и проведение РПО ставят свои подписи в п. 13.

- После этого наряд-допуск возвращается лицу, ответственному за выдачу наряда-допуска и осуществляющему допуск к проведению РПО, которое, после проверки выполнения подготовительных мероприятий со своей стороны, дает разрешение на проведение работ (допуск) и передает его ответственному за проведение РПО.

- Состав бригады исполнителей газоопасных работ и отметка о прохождении инструктажа заносятся в п. 11 наряда-допуска.

- Один экземпляр наряда-допуска остается у лица, ответственного за проведение РПО, второй – у лица, ответственного за выдачу наряда-допуска и осуществляющего допуск к проведению РПО.

- Срок хранения нарядов-допусков – не менее 3 месяцев со времени окончания работ за исключением нарядов-допусков, выдаваемых при проведении газоопасных работ на объектах, использующих СУГ. Срок хранения «Журнала регистрации нарядов-допусков на проведение работ повышенной опасности» - 5 лет со дня его окончания.

- Наряды-допуски, выдаваемые при проведении газоопасных работ на объектах, использующих СУГ (АГЗС, ГНС, ПССГ), хранятся не менее одного года. Наряды-допуски, выдаваемые на первичный слив газа, производство ремонтных работ с применением сварки на элементах технологических газопроводов и резервуаров в земле, хранятся постоянно в исполнительно-технической документации объекта.

- Наряд-допуск оформляется отдельно каждой бригаде на каждое место и вид газоопасных работ и действителен в течение одной дневной рабочей смены. Если эти работы не закончены в установленный срок, а условия ее не ухудшились, и характер работы не изменился, то наряд-допуск может быть продлен на следующую смену той же бригаде с подтверждением возможности проведения работы для каждой последующей смены подписями лиц, указанных в соответствующем пункте наряда-допуска.

- В случае необходимости изменения вида, увеличения объема работ и расширения рабочего места оформляется новый наряд-допуск.

- В наряде-допуске следует заполнять все реквизиты в соответствии с подстрочником (расшифровка подписей, указание должности и даты). Наряд-допуск должен быть заполнен ясно, конкретно и четко. Запрещается вносить в наряд-допуск исправления, перечеркивания и оформлять записи карандашом или ксерокопировать. Записи в обоих экземплярах должны быть четкими и строго соответствовать установленной форме.

- Перед проведением работ по зачистке резервуаров оформляется акт готовности резервуара к зачистным работам по форме, установленной Приложением 7 к настоящей Инструкции.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

- Подготовка объекта к проведению на нем газоопасных работ осуществляется эксплуатационным персоналом объекта под руководством назначенного приказом лица, ответственного за подготовку объекта к проведению РПО.

- Ответственным за подготовку объекта к проведению газоопасной работы назначается руководитель из числа инженерно-технических работников (ИТР), в подчинении которого находится эксплуатационный персонал данного объекта.

- Для подготовки объекта (оборудования, коммуникаций и т.п.) к проведению газоопасных работ должен быть выполнен весь комплекс подготовительных работ, предусмотренный в соответствующих правилах, инструкциях, наряде-допуске, плане производства работ. При этом должны быть приняты меры по уменьшению степени опасности газоопасной работы путем удаления токсичных и взрывоопасных продуктов, исключить их поступление из смежных технологических систем, а также исключить возможные источники искрообразования.

- Место проведения газоопасной работы следует оградить с целью исключения пребывания в опасной зоне лиц, не имеющих отношения к проведению газоопасной работы, и обозначить предупредительными плакатами («Огнеопасно!», «Газоопасно!», «Не курить!»), которые снимают после окончания работ по указанию ответственного за проведение РПО.

- Электроприводы движущихся механизмов должны быть отключены от источников питания и отсоединены от этих механизмов. На пусковых и распределительных устройствах вывешиваются плакаты «Не включать – работают люди!», которые снимают после окончания работ по указанию ответственного за проведение РПО.

- Для оценки качества выполнения подготовительных мероприятий перед началом проведения газоопасной работы проводится лабораторный или приборный анализ воздушной среды на содержание вредных, взрывоопасных и взрывопожароопасных веществ (далее – анализ воздушной среды) с оформлением справки по форме, установленной Приложением 5 к настоящей Инструкции, и записью результатов в п. 12 наряда-допуска. Проведение анализа воздушной среды обязан обеспечить ответственный за проведение РПО.

- В период подготовки объекта к проведению газоопасных работ осуществляется проверка наличия и исправности СИЗ, средств пожаротушения, инструментов, приспособлений, предназначенных для обеспечения безопасности исполнителей.

- Перед началом работ в загазованном месте ответственный за проведение подготовительных работ обязан проверить исправность противогаза, а также прочность спасательного пояса и веревки. В случае обнаружения неисправности противогаза или спасательного пояса их применение не допускается. Спасательный пояс должен надежно застегиваться, веревка не должна иметь надрывов, быть длиной не менее 10 метров, иметь достаточную толщину и прочность.

- Нагретые емкости, перед спуском в них работников, должны быть охлаждены до температуры, не превышающей 30(С. В исключительных случаях при необходимости проведения работ при более высокой температуре разрабатываются дополнительные меры безопасности (непрерывная обдувка свежим воздухом, применение термозащитных костюмов, обуви, частые перерывы в работе и т.п.).

- Перед началом работ ответственный за проведение газоопасных работ должен проверить выполнение подготовительных работ по плану их проведения, проинструктировать всех работников о необходимых мерах безопасности, проверить их умение пользоваться средствами индивидуальной защиты, знание безопасных приемов работы и методов оказания первой помощи пострадавшим. О проведении инструктажа каждый исполнитель работ должен расписаться в п. 11 наряда-допуска.

- При целевом инструктаже перед проведением газоопасных работ лицо, ответственное за проведение РПО, доводит до сведения исполнителей работ информацию о предстоящей работе в объеме, указанном в Приложении 6 к Инструкции.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ

- Газоопасные работы проводятся как силами персонала производственных подразделений, так и с привлечением работников подрядных (сервисных) организаций.

- Газоопасные работы проводятся под руководством назначенного приказом по структурному подразделению лица, ответственного за проведение РПО.

- При проведении газоопасных работ работниками подрядных (сервисных) организаций ответственным лицом за безопасное проведение работ является ответственный руководитель работ, назначенный приказом по подрядной (сервисной) организации.

- Допуск к выполнению газоопасных работ осуществляет лицо, ответственное за выдачу наряда-допуска, которое после проверки выполнения подготовительных мероприятий со своей стороны дает разрешение на проведение работ (допуск) и передает наряд-допуск ответственному за проведение РПО.

- О готовности объекта и исполнителей к проведению газоопасных работ должно быть сообщено представителю пожарной охраны (лицу, ответственному за обеспечение мер пожарной безопасности на объекте). Без подтверждения возможности проведения работ, оформленного подписью в п.14.1. наряда-допуска, представителем указанной службы начало работ запрещается.

- Перед началом газоопасных работ ответственный за их проведение опрашивает каждого исполнителя о самочувствии. Работников, заявивших о недомогании или плохом самочувствии, направлять на работу запрещается.

- Работники, производящие газоопасные работы, имеют право приступить к работе только после оформления наряда-допуска и проверки выполнения указанных в нем всех мероприятий для обеспечения безопасности и только в присутствии руководителя, ответственного за проведение этих работ.

- Выполнять газоопасные работы следует под непосредственным руководством ответственного за проведение работ, непрерывное присутствие которого в период проведения работ является обязательным.

- Газоопасные работы производятся бригадой исполнителей в составе не менее трех человек при выполнении работ внутри подземных сооружений, резервуаров и других емкостей. При выполнении остальных видов газоопасных работ допускается состав бригады исполнителей в количестве двух человек.

- Члены бригады должны быть обеспечены соответствующими средствами индивидуальной защиты, спецобувью, спецодеждой, инструментом, приспособлениями и вспомогательными материалами.

- Газоопасные работы I группы следует проводить в присутствии наблюдающих, снаряженных так же, как и работающие. Находиться внутри загазованного помещения или резервуара в шланговом противогазе следует не более 15 минут, после чего необходим отдых не менее 15 минут. Спускаться в колодец или другое газоопасное место можно только при наличии двух дублеров; запрещается спускаться в колодец двум работникам при одном наблюдающем.

- При работе в колодцах, внутри резервуаров и других загазованных местах наблюдающий периодически должен опрашивать работающего о самочувствии путем подергивания спасательной веревки или окриком; в случае необходимости наблюдающий должен вытащить работающего наружу. Рекомендуемые сигналы следующие: два рывка – все в порядке; три рывка – немедленный выход.

- Газоопасные работы I группы проводятся в шланговых противогазах марки ПШ-1, ПШ-2. Не допускается применение для этих целей фильтрующих и кислородно-изолирующих противогазов. Воздухозаборные патрубки шланговых противогазов при работе следует располагать по направлению ветра в зоне чистого воздуха и надежно заземлять их. При отсутствии принудительной подачи воздуха с помощью вентилятора длина шланга не должна превышать 10 метров. Шланг не должен иметь перегибов и защемлений. При выполнении работ запрещается нарушать правила работы в шланговом противогазе, пользоваться противогазом несоответствующего размера и марки.

- Применение свечных или ламповых, обыкновенных электрических фонарей, открытого огня при спуске в колодец запрещается. Необходимо применять для освещения только взрывозащищенные аккумуляторные фонари напряжением  12 В, включение и выключение которых должно производиться вне взрывоопасной зоны.

- При выполнении газоопасных работ не допускается:

- работать в обуви со стальными гвоздями, подковами;

- работать с инструментом, вызывающим при ударе искрообразование;

- использовать неисправные или непроверенные противогазы, предохранительные пояса, веревки и лестницы.

- На указанных работах следует использовать специальную одежду с антистатическими свойствами.

- При обнаружении каких-либо неисправностей (прокола шланга, остановки воздуходувки, обрыва спасательной веревки), а также при попытке работника снять шлем-маску противогаза, работа должна быть немедленно приостановлена, а работник выведен из опасной зоны.

- Работа внутри подземных сооружений (емкостей, колодцев, коллекторов, в тоннелях и траншеях и других аналогичных устройствах и сооружениях) без средств защиты органов дыхания не допускается.

- Работа без средств защиты органов дыхания разрешается  при условии, если объемная доля кислорода внутри резервуара составляет не менее 20%, а содержание вредных паров и газов менее предельно допустимых концентраций (ПДК). При этом должна быть исключена возможность попадания в резервуар вредных, взрывоопасных и взрывопожароопасных паров и газов извне.

- При проведении газоопасных работ необходимо проводить контрольные анализы воздушной среды в местах проведения работ с оформлением справок по результатам анализа воздуха.

- Газоопасные работы должны быть немедленно прекращены, если в процессе их проведения обнаружено появление паров нефтепродуктов, вызывающих пожарную опасность или опасность отравления.

- Во время проведения газоопасных работ должен осуществляться постоянный контроль состояния загазованности воздушной среды парами нефтепродуктов на рабочем месте и в опасной зоне (в резервуарах и закрытых помещениях насосных – не реже, чем 1 раз в час, на открытых продуваемых местах, в открытых вентилируемых помещениях – не реже, чем 1 раз в 2 часа).

6.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ ВНУТРИ ЕМКОСТЕЙ И ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ

- Емкости, подлежащие вскрытию, осмотру, чистке или ремонту, должны быть выведены из производственного процесса, освобождены от продукта, отключены от действующего оборудования и систем трубопроводов с помощью стандартных заглушек (согласно схеме, прилагаемой к наряду-допуску) и в зависимости от свойств находившихся в них продуктов промыты и пропарены в течение времени, определенного производственной инструкцией.

- Резервуар, предназначенный для ремонта, после освобождения от нефтепродуктов должен быть отсоединен от всех трубопроводов с установкой диэлектрических прокладок. На отсоединенные трубопроводы необходимо поставить металлические заглушки с указателем-хвостовиком. Толщину заглушек определяют из расчета на возможное максимальное давление, но она должна быть не менее 3 мм.

- Работы по установке (снятию) заглушек, включенные в перечень мероприятий по подготовке объекта, могут проводиться как эксплуатационным персоналом, выполняющим подготовительные работы, так и персоналом, включенным в бригаду по выполнению этих работ. Меры безопасности при установке (снятии) заглушек должны быть изложены в п.6 наряда-допуска на выполнение газоопасных работ.

- Установку и снятие заглушек следует регистрировать в специальном журнале. Места установки заглушек должны быть доведены до сведения обслуживающего персонала  данного объекта.

- Перед началом работ внутри емкостей и на все время их проведения в зоне газоопасных работ на видном месте вывешивается плакат «Газоопасные работы», который снимают после их окончания и только с разрешения ответственного за производство работ.

- Естественная вентиляция резервуара при концентрации паров в газовом объеме более 2000 мг/м³ должна проводиться только через верхние световые люки. Вскрытие люков-лазов первого пояса для естественной вентиляции (аэрации) допускается при концентрации паров нефтепродукта не более 2000 мг/м³.

- Во время работы по удалению остатков нефтепродуктов, отложений, загрязнений следует интенсивно вентилировать резервуар и контролировать содержание вредных паров и газов в нем не реже, чем через каждый час после начала работ. Контрольные анализы воздуха проводятся также при перерывах в работе свыше одного часа, а также при обнаружении признаков поступления паров нефтепродуктов в резервуар или при изменении метеорологической обстановки. Результаты анализов воздушной среды, проводимые в процессе выполнения работ, заносятся в п. 11 наряда-допуска на проведение работ.

- Спускаться в подземные сооружения, горизонтальные резервуары и емкости, заходить в вертикальные резервуары следует только с разрешения лица, ответственного за проведение работ, и только в средствах защиты, надетых в зоне чистого воздуха.

- На рабочего, спускающегося в емкость, должен быть надет шланговый противогаз, спасательный пояс с сигнально-спасательной веревкой. Пояс, карабин и сигнально спасательная веревка должны быть испытаны в установленном порядке. Во время работы у резервуара должно находиться не менее двух работников со шланговыми противогазами, в специальной одежде и обуви. В случае необходимости они могут оказать помощь работающему в резервуаре.

- Для спуска рабочего в емкость, работы внутри емкости и подъема из нее применяются переносные лестницы, которые должны быть испытаны в установленном порядке и соответствовать требованиям безопасности. Проверку исправности, устойчивости и надежности закрепления лестницы по месту работы проводят в присутствии ответственного за проведение работ.

- Рабочий при спуске в емкость и при выходе из нее не должен держать в руках какие-либо предметы. Все необходимые для работы инструменты и материалы должны подаваться в емкость способом, исключающим их падение и травмирование работающих.

- Работы следует производить только в присутствии 2 наблюдающих (на каждого работающего) и находящихся в зоне чистого воздуха у люка (лаза), экипированных так же, как и работающий, причем один из наблюдающих должен иметь шланговый противогаз в положении «наготове». Этот наблюдающий обязан:

- следить за состоянием воздушного шланга противогаза и расположением воздухозаборного устройства, работой воздухонагнетательного оборудования;

- следить за сигналами и поведением работающего, опрашивать о его самочувствии;

- совместно со вторым наблюдающим в опасной ситуации вытащить работающего наружу, если он не может выбраться самостоятельно.

- Работу внутри подземных сооружений и емкостей следует немедленно прекратить, а работника немедленно эвакуировать наружу при возникновении следующих опасных ситуаций:

- если в действиях работающего наблюдаются отклонения от обычного поведения (признаки недомогания, попытка снять маску противогаза);

- при обнаружении неисправности шланга, остановке работы воздуходувки;

- при возникновении других обстоятельств, угрожающих безопасности работника.

- После окончания работ внутри емкости ответственный за их проведение перед закрытием люков должен лично убедиться, что в емкости не остались люди, убран инструмент, материалы, не осталось посторонних предметов, и сделать об этом запись в п.17 наряда-допуска.

Приложение 1

Форма перечня газоопасных работ

УТВЕРЖДАЮ

_____________________________________

(должность)

____________________________ Фамилия И.О.

(подпись)

«_____»_________________ 20__г.

Перечень газоопасных работ

__________________________________________________

(наименование производственного подразделения)

| № п/п | Место и характер работы | Возможные опасные и вредные производственные факторы | Кем выполняется данная работа | Основные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по подготовке объекта к газоопасной работе | по безопасному проведению газоопасных работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

I группа – работы, проводимые с оформлением наряда-допуска

II группа - работы, проводимые без оформлением наряда-допуска с регистрацией в журнале

III группа – работы, вызванные необходимостью ликвидации или локализации аварии.

РАЗРАБОТАЛ: ______________________________    ________________________   /Фамилия И.О./

(должность)				(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

________________________________  ___________________ /Фамилия И.О./

(должность)		                                               (подпись)

________________________________  ___________________ /Фамилия И.О./

(должность)		                                               (подпись)

Приложение 2

Форма наряда-допуска на проведение газоопасных работ на нефтебазах и АЗС

УТВЕРЖДАЮ

__________________________

(должность, Ф.И.О.)

__________________________

(подпись)

"___" ____________ 20___ г.

НАРЯД – ДОПУСК №

на проведение газоопасных работ

- Цех (производство, установка) _____________________________________________________

2. Место проведения работ ___________________________________________________________

(отделение, участок, аппарат, коммуникация)

3. Характер выполняемых работ ______________________________________________________

________________________________________________________________________________

4. Ответственный за подготовительные работы _________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

5. Ответственный за проведение работ ________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

6. Мероприятия по подготовке объекта к проведению газоопасных работ и последовательность их проведения ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Приложение__________________________________________________________________________

(наименование схем, эскизов)

7. Мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Средства индивидуальной защиты и режим работы ______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Наряд-допуск выдал ________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

10. Мероприятия согласованы:

10.1. Со службой промышленной безопасности и охраны труда ____________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись, дата, время)

10.2. С пожарной охраной ____________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись, дата, время)

10.3. С взаимодействующими службами, цехами, организациями

____________________________________________________________________________________

указать конкретную службу 	                 	должность, Ф.И.О., подпись, дата, время

____________________________________________________________________________________

указать конкретную службу 		должность, Ф.И.О., подпись, дата, время

____________________________________________________________________________________

указать конкретную службу 		должность, Ф.И.О., подпись, дата, время

11. Состав бригады и отметка о прохождении инструктажа

| № п/п | Дата и время проведе-ния работ | Ф.И.О. членов бригады | Профессия | С условиями работ ознакомлен, инструктаж получил, подпись | Инструктаж провел, должность, Ф.И.О., подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12. Анализ воздушной среды перед началом и в период проведения работ

| Дата и время отбора проб | Место отбора проб | Определяемые компоненты | Допустимая концентрация | Результаты анализа | Подпись лица, проводившего анализ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13. Мероприятия по подготовке к безопасному проведению работ согласно наряду-допуску выполнены _____________________________________________________________________________

(ответственный за подготовительные работы (Ф.И.О., подпись, дата, время)

14. Полноту выполнения мероприятий проверил, место для производства работ принял: _____________________________________________________________________________

(ответственный за проведение газоопасных работ (Ф.И.О., подпись, дата, время)

14.1. Возможность производства работ подтверждаю:_______________________________

_____________________________________________________________________________

(фамилия представителя пожарной охраны (лица, ответственного за пожарную безопасность), подпись, дата)

14.2. Замечания представителя пожарной охраны:__________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись представителя пожарной охраны, время, дата)

15. С характером и временем проведения работ на объекте ознакомлен:

_____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество руководителя объекта, подпись, время, дата)

16. Срок действия наряда-допуска продлен

| Дата и время прове- дения работ | Результат анализа воздушной среды (лабораторного или автоматич.) | Возможность производства работ подтверждаю |
| --- | --- | --- |
|  |  | ответственный за проведение работ | руководитель объекта | представитель пожарной охраны (ответственный за пожарную безопасность) | Ответственный за выдачу наряда-допуска |

17. Работа выполнена в полном объеме, наряд-допуск закрыт_____________________________

____________________________________________________________________________________

(ответственный за проведение работ, Ф.И.О., подпись, дата, время)

____________________________________________________________________________________________          					 (руководитель объекта, Ф.И.О., подпись, дата, время)

С Х Е М А

Схему составил ответственный за проведение подготовительных работ ____________________________________________________________________________________

(подпись)

### Приложение 3

Форма наряда-допуска на проведение газоопасных работ на объектах СУГ

УТВЕРЖДАЮ

__________________________

(должность, Ф.И.О.)

__________________________

(подпись)

"___" ____________ 20___ г.

НАРЯД – ДОПУСК №

на проведение газоопасных работ

1.  АГЗС (зона, установка) ____________________________________________________________

2. Место проведения работы __________________________________________________________

(отделение, участок, аппарат, коммуникация)

3. Характер выполняемых работ ______________________________________________________

________________________________________________________________________________

4. Ответственный за подготовительные работы __________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

5. Ответственный за проведение работ _________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

6. Мероприятия по подготовке объекта к проведению газоопасных работ и последовательность их проведения ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Приложение _________________________________________________________________________

(наименование схем, эскизов)

7. Мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Средства индивидуальной защиты и режим работы ______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Наряд-допуск выдал ________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

10. Мероприятия согласованы со службой промышленной безопасности и охраны труда ____________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

11. Состав бригады и отметка о прохождении инструктажа

| № п/п | Дата и время проведе-ния работ | Ф.И.О. членов бригады | Профессия | С условиями работ ознакомлен, инструктаж получил, подпись | Инструктаж провел, должность, Ф.И.О., подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12. Анализ воздушной среды перед началом и в период проведения работ

| Дата и время отбора проб | Место отбора проб | Определяемые компоненты | Допустимая концентрация | Результаты анализа | Подпись лица, проводившего анализ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13. Мероприятия по подготовке к безопасному проведению работ согласно наряду-допуску выполнены

| Ответственный за подготовительные работы (Ф.И.О., подпись, дата, время) | Ответственный за проведение газоопасных работ (Ф.И.О., подпись, дата, время) |
| --- | --- |

13.1. Возможность производства работ подтверждаю:_______________________________

_____________________________________________________________________________

(фамилия представителя службы охраны труда, подпись, дата)

13.2. К производству работ допускаю:

Лицо, ответственное за выдачу наряда-допуска и осуществляющее допуск к работе_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись, дата, время)

14. Срок действия наряда-допуска продлен

| Дата и время прове- дения работ | Результат анализа воздушной среды (лабораторного или автоматич.) | Возможность производства работ подтверждаю |
| --- | --- | --- |
|  |  | ответственный за проведение работ | руководитель объекта | представитель службы охраны труда | ответственный за выдачу наряда-допуска |

15. Работа выполнена в полном объеме, наряд-допуск закрыт _____________________________

____________________________________________________________________________________

(ответственный за проведение работ, Ф.И.О., подпись, дата, время)

____________________________________________________________________________________________          					 (руководитель объекта, Ф.И.О., подпись, дата, время)

С Х Е М А

Схему составил ответственный за проведение подготовительных работ ____________________________________________________________________________________

(подпись)

# Приложение 4

Форма журнала учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска

## ЖУРНАЛ

учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска

______________________________________________________

(наименование производственного подразделения)

Начат «____»__________ 20___ г.

Окончен «____»__________ 20___ г.

Срок хранения 3 месяца

| № п/п | Дата и время проведения работ | Место проведения работ | Характер выполняемых работ | Мероприятия по подготовке объекта к проведению газоопасных работ выполнены (ф.и.о., подпись ответственного) | Мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ, выполнены (ф.и.о., подпись ответственного) | С условиями безопасного выполнения работ ознакомлены (ф.и.о. исполнителей и их подписи) | Результаты анализов воздушной среды | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Журнал пронумерован, прошнурован и скреплен печатью: ______ листов.

Ф.И.О., должность, подпись.

Приложение 5

Форма справки о результатах анализа воздушной среды

СПРАВКА № _____

АНАЛИЗА ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ

«____»____________ 20__г. 						в _____ час. ______ мин.

На объекте_______________________________________________________________

наименование объекта

в _______________________________________________________________________

наименование места (сооружения) отбора пробы, для резервуара указать вид хранимого нефтепродукта

отобрана проба воздуха____________________________________________________

(метод отбора, наименование и номер прибора)

__________________________________________________, анализ которой показал:

содержание углеводородов по норме _______мг/м3, фактически _______ мг/м3;

концентрация кислорода по норме не менее 20% по объему, фактически _____% по объему.

Справка выдана в _____ час.______мин.  «_____»___________ 20___г.

Заведующий лабораторией (подразделения) _________________  ________________

(Ф.И.О.)			(подпись)

Работник, отбиравший пробу и выполнивший анализ _______________ ___________

(Ф.И.О.)                             (подпись)

Приложение 6

Перечень вопросов целевого инструктажа для исполнителей газоопасных работ

- Цель, назначение работы и время, отведенное на ее выполнение.

- Технологическая (производственная) ситуация на месте проведения работы, характеристика и параметры среды внутри системы, на соседних участках (при необходимости).

- Вредные и опасные производственные факторы, проявление которых возможно при проведении работ.

- Характер и возможные границы загазованности или опасной зоны. Пути эвакуации персонала в опасной ситуации.

- Проведенная подготовительная работа и принятые меры безопасности.

- Условия проведения работ; особое внимание обращается на применение средств индивидуальной защиты.

- Порядок входа в газоопасное место и выхода из него. Места расстановки работающих, наблюдающих и т.д. Средства связи и сигнализации.

- Последовательность выполнения работ по отдельным операциям: порядок подачи (удаления) инструментов, материалов и пр., места их размещения.

- Очередность работы исполнителей, режим работы и отдыха.

- Действия исполнителей при изменении условий выполнения работы. Порядок оповещения и вызова соответствующих лиц и служб при возникновении опасной ситуации.

- Порядок окончания работы.

Приложение 7

Форма акта готовности резервуара к зачистным работам

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

______________ Фамилия И.О.

(подпись)

«___» __________ 20___г.

АКТ №____

готовности резервуара № _____ к зачистным работам

«_____»___________ 20___г.

Комиссия в составе____________________________________________________________________

(должность, Фамилия И.О.)

_____________________________________________________________________________________

в присутствии ответственного лица по зачистке____________________________________________

(должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт в следующем:

_________________ нами проведен осмотр и проверена готовность резервуара к выполнению

(дата)

зачистных работ _______________________________ из-под_________________________________

(наименование и номер резервуара)				(какой хранится нефтепродукт)

для _________________________________________________________________________________

(указать назначение и требуемую степень зачистки)

При осмотре и проверке установлено, что при подготовке к работам по зачистке__________________________________ в соответствии с Правилами по охране труда и

(наименование и номер резервуара)

Правилами пожарной безопасности выполнено следующее:

| Наименование мероприятий | Исполнение |
| --- | --- |

Освобождение ____________ от нефтепродукта

(№ резервуара)

__________________________________________

(указать способ освобождения и количество оставшегося _____________________________________________________                                                                                                          нефтепродукта, м3;  уровень, см; характеристику остатка)

Отсоединение ____________ от всех трубопроводов

(№ резервуара)

путем установки заглушек (кроме зачистного)

Пропарка_________________________________

(время начала и конца пропарки,

_________________________________________

температура пропарки, температура воздуха)

Освобождение от разжиженного остатка______

_________________________________________

(способ освобождения, количество остатка,

_________________________________________

неподдающегося выкачке, м3)

Результат анализа воздуха в_________________

(№ резервуара,

_________________________________________

время отбора пробы, наименование газоанализатора)

на содержание:

| Состав | Концентрация газов, мг/л | Дата и время отбора пробы | Номер анализа и дата выдачи справки |
| --- | --- | --- | --- |
| Углеводороды |  |  |  |

Подготовлены следующие средства для зачистных работ___________________________________								(насосы, трубопроводы,

____________________________________________________________________________________                    	моечные машины, эжекторы и другое оборудование)

Подписи:									_________________________									_________________________									_________________________									_________________________

Резервуар №________ осмотрен и принят для производства зачистки	.

Замечания по подготовке резервуара №_________ , коммуникаций и других средств_____________________________________________________________________________					(если есть, то указать, какие)

Ответственный по зачистке резервуара__________________________________________________								(Фамилия, инициалы)

________________________________________________								       (Подпись)

# Footnotes

подрядная (сервисная) организация, проводящая газоопасные работы на выведенных из эксплуатации объектах Общества, согласовывает наряд-допуск также с собственником объекта или его представителем